Таблица 42

Технологическая карта снаряжения охотничьих патронов к дробовому оружию в домашних условиях

| Операции | Основные требования, предъявляемые к данной операции (на что следует обратить особое внимание) | Инструмент и приспособления | Положение работающего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Осмотр гильз | Бумажные гильзы. Края у отверстия в бумажном пыже основания в гильзах под капсюль «Жевело» не должны иметь лохмотьев бумаги, закрывающих отверстие дульца капсюля. Металлические гильзы. Затравочные отверстия не должны быть засорены, внешняя сторона центрального отверстия не должна иметь заусенцев |  | Сидя или стоя |  |
| 2. Вставка капсюлей | Бумажные гильзы. Общие требования, капсюль должен плотно сидеть в гнезде и донышко его находиться заподлицо с донышком гильзы. Особые требования: обыкновенные открытые капсюли должны быть вставлены в свои гнезда в гильзах без перекосов, при прямо поставленной наковальне. Металлические гильзы. Капсюль должен быть вставлен без перекосов и заподлицо с донышком гильзы | Прибор КГП: направляющая втулка, подставка основания матрицы и малый деревянный молоток. Прибор «Диана»: направляющая втулка, металлическая пластинка и малый деревянный молоток или корпус прибора «Барклай» с рикопероы | Стоя или сидя | Коробка с капсюлями должна стоять в 40 — 50 см от подставки или от пластинок, с целью безопасности |

| Операции | Основные требования, предъявляемые к данной операции (на что следует обратить особое внимание) | Инструмент и приспособления | Положение работающего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Навеска и отмеривание порохового заряда | Однообразное отмеривание или взвешивание порохового заряда. Утрясе-ние отмеренного (взвешанного) порохового заряда в гильзе | Аптекарские весы с разновесом, подставка к весам. Пороховая раздвижная мерка с регулировкой отмеряемого объема. Воронка и совочек. Вместо пороховой мерки, воронки и совочка, можно пользоваться пороховым дозиметром (отмеряемая доза устанавливается с помощью аптекарских весов) с периодическим контролем отмеренного объема на весах | Сидя | Упор локтей рук о стол при взвешивании |
| 4. Постановка в гильзу картонной прокладки и досылка ее до пороха | Прокладка должна идти в гильзу с некоторым сопротивлением. После постановки прокладки рекомендуется сделать 2 — 3 легких постукивания по боковой стенке гильзы навойником, а затем дослать прокладку до пороха с усилием 5 — 6 кг | Навойник Б. Н. Свен-тицкого. Еще лучше — пружинный навойник | Сидя или стоя |  |
| 5. Вставка войлочных пыжей в гильзу и досылка их до прокладки, уже досланной до пороха | Пыжи в гильзу вставляют рукой, а затем досылают их навойником (пестиком). Пыжи войлочные досылаются навойником до прокладки на порох с усилием 5 — 6 кг | Навойник (лучше пружинный) | Сидя |  |
| 6. Вставка в гильзу картонной прокладки под снаряд и досылка ее до пыжа | Картонная прокладка должна лежать на войлочном пыже. Картонная прокладка под дробь в гильзу вставляется рукой, а затем досылается до пыжа навойником | Навойник (лучше пружинный) | Сидя |  |
| 7. Отмеривание (взвешивание) дробового снаряда (картечи, пули) и вкладывание его в гильзу | « Утрясение дробового снаряда в гильзе. Досылка пуль до пыжа | Аптекарские весы и разновес. Подставка для весов. Дробовая мерка. Воронка. Вместо мерки можно применять дробовой дозиметр, который значительно сокращает время отмеривания навесок дробового снаряда | Сидя | Упор локтей рук о стол при взвешивании. Дозиметр настраивается при помощи аптекарских весов |
| 8 Вкладывание в гильзу дробового пыжа и досьука его до снаряда | В бумажной гильзе после досылки до снаряда дробового пыжа должен оставаться под закрутку свободный край дульца 5 — 6 мм. В металлической гильзе должен оставаться свободный край дульца не менее 8 — 10 мм | Навойник Б. Н. Свен-тицкого | Сидя |  |

| Операции | Основные требования, предъявляемые к данной операции (на что следует обратить особое внимание) | Инструмент и приспособления | Положение работающего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. Закрутка свободного края дульца бумажной гильзы | Края закатанного дульца аккуратно подвернуты и прижимают дробовой пыж к снаряду. Закрутка-пресс загибает свободный край дульца гильзы под прямым углом, а сверху наклеивается тонкий бумажный кр>жок с обозначенным на нем номером дроби | Настольная (ручная) закрутка Закрутка-пресс В. И. Ивлиева и деревянный молоток. Клей «Синдетикон» или фотоклей | Стоя или СИДЯ |  |
| 9а. Закрепление дробового пыжа в металлической гильзе воском | Кисточкой наносят слой воска в 1,5 — 2 мм на границе дробового пыжа с внутренней стенкой гильзы | Воск, растопленный в металлической банке, и кисточка | Стоя или сидя |  |
| 10. Маркировка патронов | Четкие цифры на дробовом пыже («6» и «9» подчеркивать во избежание путаницы) | 'Каучуковые цифры и штемпельная подушка с краской. Химический карандаш (при отсутствии каучуковых цифр) | Сидя |  |
| 11. Осмотр и выбраковка дефектных патронов и калибровка снаряженных в бумажные ГИЛЬЗЫ | Общие требования: капсюль не должен выступать за пределы дна гильзы; патроны с выступающим капсюлем бракуются. Патроны, снаряженные в бумажные гильзы со смятым дульцем и дефектной закруткой, бракуют и, если можно, перезаряжают | Калибровочное кольцо для бумажных гильз | Сидя |  |
| На. | Если в снаряженных в металлические гильзы патронах косо и неплотно вставлен дробовой пыж, его выбрасывают и заменяют другим |  |  |  |
| 12 Контрольный отстрел снаряженной партии патронов | Производится в тире (в поле) на дистанцию 35 м. Еще лучше — на ту дистанцию, на которой будет производиться стрельба на данной охоте. В контур тушки дичи (поражаемая площадь) должно попасть 4 — 5 дробинок соответствующего номера (нормы кучности боя пулевых патронов см. табл. 39) | Щит для мишеней. Мишень А. А. Зернова, отпечатанная типографским способом, или листы бумаги 1 X 1 м и линейка для вычерчивания мишени Зернова, или сетка этой же мишени из проволоки. Карандаши цветные | Сидя, с упора | Не менее 6 выстрелов из ствола, по 1 выстрелу в мишень. Под счет поп а да-ний можно производить дома |
| 13. Выписка формуляра партии снаряженных патронов | На упаковке снаряженных патронов указываются: 1) марка пороха и вес заряда, 2) номер дроби и вес снаряда, 3) старые или новые гильзы, 4) обработана ли поверхность бумажных гильз для влагоустойчивости, 5) дата снаряжения и 6) особенности снаряжения данной партии (укучнители и т. д.) | Карандаш или чернила, бумага (бланк), календарь-штемпель | Сидя | Каждый патрон, снаряженный в старую бумажную гильзу, отмечают отдельно |
| 14. Упаковка снаряженных патронов для хранения и транспортировки | В каждом ряду один патрон вниз головкой гильзы, а другой вверх, а в следующем ряду — наоборот (только для патронов, снаряженных в бумажные гильзы) | Коробки из-под гильз или специальные ящики. Шпагат | Сидя или стоя | Упакованные патроны не должны тр ястись при переноске (в коробки кладут сверху и со сторон мягкую бумагу, газеты) |