Табл ица    10

Толщина стенок стволов, допустимая в ружье 12-го калибра при 7"= 4500 кг/см2 и давлении пороховых газов,

развиваемом в патроннике ружья, 550 кг/см2

| Двойные давления пороховых газов в кг/см2 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1090 | 700 | 520 | 340 | 200 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние от казенно го среза в мм | 0 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 |
| Толщина стенок ство лов в мм | 2, 77 | 2, 77 | 2, 77 | 2, 74 | 1, 65 | 1, 15 | 0, 75 | 0, 75 | 1, 5 |