Таблица  22

| Вес в г | Среднее давление пороховых газов в 32 мм от казенного среза в кг/сма | Средняя скорость полета дроби в 10 м от дульного среза в м, сек |
| --- | --- | --- |
| заряда пороха | снаряда дроби |  |  |
| 1.8 | 30 | 574 | 316 |
| 1,8 | 28 | 538 | 320 |
| 1,7 | 30 | 556 | 304 |
| 1,7 | 28 | 502 | 310 |
| 1,6 | 30 | 537 | 293 |
| 1,6 | 28 | 446 | 299 |

Примечания:   1. Число выстрелов в серии — 5.

2. Капсюль  «Жевело-особый»  Окского  завода МСХМ.

3. Дробь   диаметром 2,50  мм  завода  № 58  МСХМ, специально отсортированная, мягкая.

4   Патроны лабораторной снарядки.