Таблица  23

Результаты  баллистических  испытаний  пороха «Сокол Р» (партия №  16, упаковка 25 июня 1953 полученные при отстреле в баллистическом стволе 12-го калибра 19 июля 1953 г.

| Серия выстрелов | Вес в г | Давление пороховых газов в 32 мм от казенного среза в кг/см3 | Скорость полета дроби в 1 0 м от дульного среза в 1*сек |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заряда пороха | снаряда дроби | средн. | макс. | мин. | rp | средн. | макс. | мин. | гv |
| 1 | 1,9 | 34 | 463 | 474 | 451 | 23 | 290 | 299 | 282 | 17 |
| 2 | 2,0 | 34 | 466 | 480 | 457 | 23 | 305 | 318 | 290 | 28 |
| 3 | 2,1 | 34 | 535 | 566 | 497 | 69 | 310 | 318 | 304 | 14 |
| 4 | 2,1 | 35 | 572 | 600 | 526 | 74 | 318 | 324 | 312 | 12 |
| 5 | 2,2 | 35 | 690 | 692 | 687 | 12 | 321 | 323 | 318 | 5 |
| 6 | 2,2 | 32 | 469 | 480 | 457 | 23 | 330 | 333 | 329 | 4 |

Примечания:

1. Капсюль «Жевело-мощный».

2. Дробь диаметром 2,75 мм (№ 6), мягкая, удельный вес 11,20—11,25.

- Патроны лабораторной снарядки.

- rp — разброс давлений.

- rv— разброс скоростей.