Некоторые весовые и размерные данные пуль к дробовому ружью

Таблица 41

| Система пули |  | Вес в г | Размеры в мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Калибр | пули в собранном виде | свинцовой головной части | хвостовика-стабилизатора и его деталей | диаметра корпуса пули с ребрами или веду щими поясками | диаметра тела пули |
| Якана | 12 | 36, 0—37, 5 | 34, 0—35, 0 | 2, 0—2, 5 | 18, 4 | 16, 4 |
| Якана | 16 | 31, 9—32, 2 | 30 3—30, 8 | 1, 6—1, 8 | 17, 0—16, 8 | 15, 6 |
| Якана | 20 | 25, 0—26, 0 (27, 0—28,0) | 23, 9—24, 7 | 1, 1—1, 3 | 15, 9 | 14, 5 |
| Ширинского-Шихматова | 12 | 37, 5 | 3, 5 | 2, 5 | 18, 5 | 16, 8 |
| Бреннеке, модель 1935 г | 12 | 30 0 | 27, 0 | 3, 0 | 18, 5 | 17, 9 |
| Бреннеке, модель 1935 г | 16 | 24, 4—24, 7 | 23, 2—23, 5 | 1, 14—1, 16 | 17, 0 | 15, 6 |
| Штендебаха | 12 | 31, 0—32, 0 | 31, 0—32, 0 |  | 18, 5 | 17, 5—17, 3 |
| Штендебаха | 16 | 24, 1 | 24, 1 |  | 17, 0 | 16, 2—16, 1 |
| Штендебаха | 20 | 21, 0—21, 1 | 21, 0—21, 1 | __ | 15, 9 | 15, 1-15, 0 |
| Вицлебена, модель «А» | 12 | 31, 0 | 28, 0 | 3, 0 |  | 16, 3 |
| Вицлебена, модель «С» | 12 | 32, 0 | 30, 0 | 2, 0 | 18, 5 | 17, 0 |