Таблица 57

Скорости удара разных номеров дроби на различных расстояниях до цели от дульного среза при начальной скорости V0=: 400м/сек

| Диаметр дроби в мм и номер |
| --- |
| Рассто-яние в м | 1, 75 № 10 | 2, 90 № 9 | 2. 25 № 8 | 2, 50 № 7 | 2, 75 № 6 | 3, 00 № 5 | 3, 50 № 3 | 4, 00 № 1 | 5, 00 № 4/0 |
| 5 | 350 | 356 | 360 | 362 | 364 | 366 | 370 | 372 | 378 |
| 10 | 296 | 305 | 313 | 323 | 328 | 332 | 335 | 345 | 353 |
| 15 | 259 | 269 | 280 | 290 | 296 | 301 | 312 | 318 | 332 |
| 20 | 227 | 242 | 253 | 262 | 267 | 274 | 286 | 299 | 314 |
| 25 | 205 | 218 | 230 | 235 | 242 | 249 | 263 | 282 | 297 |
| 30 | 180 | 194 | 207 | 217 | 223 | 229 | 243 | 266 | 284 |
| 35 | 162 | 176 | 189 | 196 ' | 204 | 212 | 227 | 250 | 270 |
| 40 | 149 | 158 | 179 | 182 | 190 | 197 | 211 | 238 | 259 |
| 50 | 114 | 129 | 144 | 157 | 167 | 174 | 188 | 213 | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 189 | 216 |
| 60 | 89 | 105 | 118 | 132 | 139 | 154 | 163 |  |  |
| 70 | 70 | 85 | 99 | 108 | 124 | 135 | 155 | 172 | 198 |

Примечание. Ниже границы   скорость удара дроби по цели   (резкость  боя)   недостаточна   для надежного поражения дичи.