Таблица 76

Установка и регулировка метательных машинок системы Грелько

| Поставленная задача | Инструмент или приспособление | Способ достижения цели |
| --- | --- | --- |
| 1. Поставить машинку на постамент | Простой гаечный или разводной ключ | Укрепляется (обычно) на трех болтах, пропускаемых через отверстия треноги, которая служит основанием машинки. Для удобства подтяжки машинки к постаменту болты устанавливаются гайками сверху. Излишняя часть поверх контргайки спиливается Если постамент кирпичный или бетонный, то головки болтов замуровываются в постаменте |
| 2. Соединить метательный рычаг с рамой машинки и развилку с метательным рычагом | Простой гаечный или разводной ключ | В местах соединения метательного рычага и рамы, у метательного рычага и развилки, помещаются две (по обеим сторонам оси рычага и развилки) медные или латунные шайбы. Оси зажимаются гайками и контргайками так, чтобы рычаг и развилка без усилия ходили на осях и не болтались на них. Контргайкой у развилки служит ручка для взвода рычага |
| 3. Присоединить спусковой крюк к раме машинки и надеть к нему пружину | Отвертка и бечевка или отожженная проволока длиной 30 см | Спусковой крючок присоединяется к раме винтом с таким расчетом, чтобы не прижать крюк к раме Спусковая пружинка надевается на выступ внизу диска рамы и подтягивается на выемку у крючка бечевкой, продетой в верхнее кольцо пружины |
| 4. Установка метательной машинки с требуемым углом метания тарелочки по горизонтали | Угломер или большой транспортир | Угломер помещается на дощечке вершиной угла к колонке машинки, а основанием — параллельно линии обреза постамента. Транспортир кладется центром полукруга к колонке машинки. После этого по дуге транспортира определяют отклонение рычага машинки вправо или влево (соответственно схеме). Угломер прикладывается к метательному рычагу |
| 5. Установка метательной машинки с требуемым углом метания тарелочки по вертикали | Угломер или транспортир с отвесом (металлический шарик на нитке), прикрепленным к центру дуги | Угломер прикладывается к метательному рычагу, после чего определяется угол возвышения машинки. При определении угла возвышения транспортиром последний прикладывается к метательному рычагу, и по отвесу устанавливается угол, под которым следует поставить машинку |
| 6 Устранить разрывы тарелочки при вылете из машинки (по вине машинки). Если тарелочка слишком слаба и бьется при ударе маятником под углом меньше чем 25°, следует сделать тарелочку более твердой, для чего в состав массы добавляются мел, цемент или осколки боя тарелочек | Гаечные ключи, напильник плоский, отвертка, молоток, пассатижи | а) При сильно затянутой развилке регулировочным болтом с пружиной это устраняется протаскиванием тарелочки через развилку: если тарелочка не выходит из развилки или выходит с трудом, следует ослабить болт до предела, когда при выпуске тарелочки она будет лететь в направлении рычага разряженной машинки. б) При очень слабом соединении развилки с метательным рычагом — • затянуть гайки осевого болта у рычага, в) При непрохождении или затруднительном прохождении ведущего ободка тарелочки по направляющей планке развилки следует подобрать тарелочки с менее высоким ободком или переклепать развилку, подняв выше ведущую планку на опорных подставках, г) Обе раздвижные части развилки должны быть в одной плоскости во избежание перекоса тарелочки и разламывания ее при скольжении по развилке, д) Снять неровности ведущей планки развилки и вы-ступы головок болтов и заклепок на развилке, переставить опорные колонки у ведущей планки, препятствующие выходу тарелочки из развилки, е) Ослабить метательную пружину, поставить метатель- |

Продолжение табл. 76

| Поставленная задача | Инструмент или приспособление | Способ достижения цели |
| --- | --- | --- |
|  |  | ный рычаг ближе к пружине (уширив крюк запорной задвижки), приблизить к одной прямой точки приложения силы и точку опоры для уменьшения влияния на тарелочку начального импульса для броска ж) Сделать более плотным соединение осей и метательного рычага и развилки во втулках з) Укрепить машинку на постаменте и) Переменить резинку развилки на более эластичную и правильную по форме цилиндра |
| 7 Устранить перекос (крен) тарелочки при полете | Разводной ключ (мощный) или металлическая вилка по толщине метательного рычага на рукоятке из газовой трубы | а) Погнуть метательный рычаг в обратную сторону относительно крена летящей тарелочки (дефект вызван несоответствием расположения осей метательного рычага и развилки) б) Подложить планку под соответствующие ножки подставки машинки, чтобы выправить положение машинки в целом |
| 8 Устранить недостатки полетов тарелочек, уходящих вправо или влево относительно метательного рычага разряженной машинки | Гаечные ключи | а) При отклонении тарелочки вправо подтянуть пружинку на развилке или подтянуть осевой болт развилки б) При отклонении тарелочки влево ослабить пружинку на развилке или ослабить осевой болт развилки |
| 9 Устранить полет «лягушка» | Гаечные ключи | а) Подтянуть регулировочный болт развилки б) Сменить резинку развилки на более эластичную, в) Убрать влагу или масло на резинке развилки, г) Вытереть тарелочки |
| 10 Добиться максимальной дальности полета и стабильности полета тарелочки | Гаечный ключ | а) Поставить эластичную резинку такого диаметра, чтобы тарелочка, вложенная в развилку, могла пройти по всей длине ведущей планки развилки, б) Отрегулировать пружинку на развилке в) Смазать трущиеся части машинки (слишком туго затянутая осевым болтом развилка сокращает дальность броска тарелочки) |